ICS 65.020.20

CCS B 05

DB3311

浙江省丽水市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

长序榆种苗繁育技术规程

征求意见稿

XXXX – XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

丽水市市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由丽水市生态林业发展中心提出并归口。

本文件起草单位：华东药用植物园科研管理中心、松阳自然资源和规划局。

本文件主要起草人：杜有新，王军峰，毛仙龙，吴伟建，蓝子杰，刘伟，李泽建，梁炜，徐必，潘永柱

长序榆种苗繁殖技术规程
1  范围

本文件规定了长序榆种苗繁育的术语和定义、圃地建立、繁育方式、苗期管理、病虫害防治、苗木出圃、档案管理等。
    本文件适用于长序榆的育苗。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
    GB 6001-85 育苗技术规程

GB 6000-1999 主要造林树种苗木质量分级

DB33/T 177-2014 主要造林树种苗木质量等级

DB33/T 179.1-2016 林业育苗技术规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 播种苗

用种子播种培育的苗木。

3.2 扦插苗

用插穗扦插培育的苗木。

3.3 移植苗

经移植培育的苗木。

3.4 苗龄

苗木的年龄。从播种（扦插）至出圃，苗木实际生长的年龄。以经历1 个年生长周期作为1 个苗龄单位。苗龄用阿拉伯数字表示，第1个数字表示播种苗或营养繁殖苗在原圃地的年龄；第2个数字表示第1次移植后培育的年数，第3个数字表示第2次移植后培育的年数，数字间用短横线间隔，各数字之和为苗木的年龄，称几年生苗。如： a）1-0表示1年生播种苗，未经移植；b）1-1表示1年生播种苗，移植一次，移植后培育1年；c）1（1）-0表示1年生扦插苗，未经移植，（1）表示插穗年龄为1年生；f）1（1）-1表示扦插后培育2年的移植苗，移植1次，移植后培育1年。

3.5 地径

指苗木地际直径，即播种苗、移植苗为苗杆基部土痕处的粗度；扦插苗为萌发主干基部处的粗度。2 年生及2 年生以上播种苗地径，是指距离地面0.5 cm处苗杆的直径。

3.6 苗高

自地面至苗木冠顶的距离。

4 圃地建立

4.1 圃地选址

宜选择交通方便、水源充足、地势平坦、土壤肥沃、排灌良好的地块作为育苗圃地。土质为沙壤土或壤土，地下水位不超过1.5 m，土层厚度一般不低于30 cm，pH值5.5～6.5。

4.2 整地

圃地在秋冬季深翻25 cm～30 cm，耙碎，捡去草根、石块等杂物。播种前15 d进行苗床土壤消毒，处理后覆盖地膜。圃地主要农药使用参考DB33/T 179-2016。

4.3 作床

苗床宜南北走向。床宽100 cm～120 cm，床高20 cm～25 cm，床间步道宽25 cm～30 cm。圃地四周开设一条宽40 cm、深30 cm环通排水沟。

5 播种育苗

5.1 母树选择

选生长旺盛且胸径在20 cm以上或处结实盛期的实生树作为采种母树。

5.2 种子采集

3月底～4月上旬，选择无病害、健壮植株，果实橙黄色时采集。

5.3 种子处理

采摘后，除去干瘪种子及杂质，种子放置时间不超过3 d。

5.4 播种时间

春播，种子成熟后，随采随播。

5.5 播种方法

撒播。苗床平整后撒播，播后用腐叶土或细黄心土覆盖，厚度以不见种子为宜。洒水至土壤湿润，覆盖高50 cm的薄膜拱棚。

5.6 播种量

根据单位面积的产苗量、种子的千粒重及发芽率等确定播种量。一般采用高密度（40万株·hm-2～60万株·hm-2）育苗，播种量为8 kg～12 kg/hm2。

5.7 播后管理

播后保持土壤层湿润。播种7 d后，幼苗陆续出土。当幼苗出土50%左右时，应在阴天或傍晚揭去拱棚薄膜。及时除草，发现种子暴露应及时覆土。移植前喷施0.1%～0.2%磷酸二氢钾1次～2次，间隔15 d喷一次。喷洒70%甲基硫菌灵可湿性粉剂1000倍液或50%多菌灵可湿性粉剂800倍液1次～2次。

6 扦插育苗

6.1 基质

用黄心土或河沙、珍珠岩、泥炭按1:1:3比例配制的混合基质，厚度10 cm ～15cm。

6.2 种条处理

于11月下旬落叶后到2月下旬芽萌动前2周，选择1～3年生的实生小苗，采集生长健壮、无病虫害的木质化主干，截成粗0.3 cm ～1.5 cm和长5 cm～10 cm的插穗，至少有1个节间。插穗截制时上端距芽1 cm处平剪，上剪口平滑；下端紧靠节斜剪，呈马耳形；插穗截口不破皮，不劈裂；插穗截制后，按照不同粗度分级困扎、分级扦插。

6.3 扦插时间

休眠期即1月中下旬至3月上旬。

6.4 扦插方法

硬枝扦插，株行距5 cm × 20 cm。用40% NAA可溶性粉剂与黄泥浆拌匀，插穗速蘸泥浆阴干，木棍打孔，插入插穗，深度为插穗长度的1/2～2/3，压实。与杀菌剂一起喷洒定植水，搭建薄膜拱棚，再覆盖遮阳网。

6.5 扦插发根前管理

保持苗床湿润。插后每隔20 d左右检查湿度，结合补水保湿，可补喷杀菌剂，约50 d后生根。插穗生根后，选择傍晚或阴天，揭去薄膜，盖上遮阳网。夏季高温期间，及时灌溉，灌溉应在早晚进行。积水时及时排水。

7 移植苗培育

7.1 基肥

秋冬季施基肥，每667 m2施腐熟栏肥1000 kg或腐熟饼肥100 kg或45%复合肥（15-15-15）50 kg，耕翻埋入耕作层。

7.2 移植时间

当播种苗出现5枚真叶或苗木高于5 cm时，或插穗生根后，11月～翌年6月，宜选早晚或阴天，分期分批移植。

7.3 移植密度

株行距为15 cm×20 cm或者12 cm×25 cm，以16000 株/667 m2为宜。

8 苗期管理

8.1 灌溉和排水

在苗木生长期间，久旱时应及时灌溉。灌溉应在早、晚进行。降雨或灌溉后应及时排除积水。

8.2 松土、除草和培土

松土和人工除草结合进行。松土每年4次～6次，深度以不损伤苗根为原则。结合清沟给苗床培土，每年2次～3次。

8.3 追肥

全年追肥3次～4次，水施或干施。4月中下旬、5月底各施一次，每次施46%尿素15 kg /667 m2～20 kg/667 m2。6月下旬或7月上旬、9月上旬各施一次，每次施45%复合肥（15-15-15）15 kg/667 m2～25 kg/667 m2。

9 病虫害防治

9.1 主要病虫害

长序榆主要病害有叶斑病等。

9.2 防治措施

以“预防为主，科学防治”为原则。防霜冻和灼伤，及时修剪并清理病枝、枯枝。在高温多雨的梅雨季节，用50%的多菌灵可湿性粉剂800倍液和70%甲基硫菌灵可湿性粉剂800～1000倍液轮换喷施，每隔7～10 d喷雾1次，连续2～3次。

10 苗木出圃和分级

10.1 起苗

应在苗木落叶后至萌芽前进行。起苗前1 d～3 d，苗圃地应适当浇水保持土壤湿润。起苗时多带宿土，或带土球，土球大小为地径的6倍。起苗要做到不损伤顶芽，不折断苗干，不破损树皮，根系保持比较完整。

10.2 苗木分级

苗木分级应在庇荫背风处，分级后要做好等级标志。

合格苗木色泽正常、苗干通直、冠形丰满、根系完整或土球完好、无各种机械损伤。合格苗木分Ⅰ级苗和Ⅱ级苗，参考GB 6000-1999和DB33/T 177-2014。长序榆苗木质量分级标准见表1。

表1 苗木质量等级

| 苗木种类 | 苗龄（y） | 苗木等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
|  |  | 苗高（cm） | 地径（cm） | 苗高（cm） | 地径（cm） |
| 实生苗 | 1-0 | >80 | >1.5 | 50～80 | 0.5～1.5 |
|  | 1-1 | >150 | >2.0 | 80～150 | 1.0～2.0 |
|  | 1-2 | >250 | >3.5 | 150～250 | 2.0～3.5 |
| 扦插苗 | 1（1）-0 | >100 | >1.5 | 50～100 | 0.5～1.5 |
|  | 1（1）-1 | >180 | >2.0 | 80～180 | 1.0～2.0 |
|  | 1（1）-2 | >300 | >3.0 | 180～300 | 2.0～3.5 |

11  档案管理

苗木生产单位建立基本情况档案、生产档案和科学试验档案。参考GB 6001-85和DB33/T 179.1-2016执行。

12  标准化生产模式图

长序榆苗木培育技术标准化模式图参见附录A。

附  录  A

（资料性附录）

长序榆育苗标准化生产模式图

| 工作内容 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整地作床 |  |  |  |  |  |  |  |
| 种子采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 播种繁殖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扦插繁殖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移植 |  |  |  |  |  |
| 追肥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 除草松土 |  |  |  |  |  |  |
| 病虫害防治 |  |  |  |  |  |  |  |

| 月份 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育 苗 作 业 月 历 | 整地作床： 秋冬季深翻捡出杂物后耙平作床，四周开通排水沟。 | 1. 扦插繁殖： 基质：泥炭、珍珠岩和黄心土3:1:1混合基质 插穗采集：1～3年生实生苗当年生主干，剪成5cm～10cm，下剪口略斜，上剪口平。 扦插时间：1月中下旬至3月上旬。 扦插方法：，木棍打孔，扦插深度为插穗长度的1/2～2/3，压实，浇水定植。 2. 搭小拱棚：用长2 m宽3 cm两端削尖竹条插入苗床两侧。插后浇透水，喷药，塑料膜覆盖并四周压实、密封。 | 1. 土壤消毒：圃地主要农药使用参考DB33/T 179-2016 2. 播种繁殖： 采种时间：3月底至4月上旬。 播种方法：随采随播，按8 kg～12 kg/hm2撒播，上覆盖过筛细土，不见种子为宜。浇透苗床，可覆盖稻草。 3. 搭小拱棚：见左侧扦插繁殖搭小拱棚方法。 4. 通风揭膜：幼苗出土50%以上于阴天或傍晚及时揭膜。 | 1.移植苗培育 移植时间：4月～4月，当播种幼苗出现5枚真叶或苗高于5cm时，扦插苗生根后。 移植密度：移栽株行距为15 cm×20 cm或者12 cm×25 cm 2.苗期管理 水分：根据气候和苗床干湿度，早晚适时浇水，汛期适时排水。 追肥：4～5月施46%尿素1次～2次，6～7月或9月施45%复合肥（15-15-15）2次。 松土除草：结合松土除草，松土每年4次～6次。 病虫害防治：防治叶斑病，在高温多雨的梅雨季节，用50%的多菌灵可湿性粉剂800倍液和70%甲基硫菌灵可湿性粉剂1000倍液轮换喷施，每隔7 d喷雾1次，连续2次～3次。 |